## Slide 1: Verpleegkundige taken bij een hemodialysebehandeling
ORPADT, 23/11/2023
Mieke Dermaux

## Slide 3: INLEIDING

## Slide 4: Werking normale nier
- Verwijderen toxische stoffen uit het bloed door productie van urine
- Verwijderen overtollige vocht uit lichaam
- Homeostase van electrolieten en zouten in het lichaam
- Bloeddrukregeling
- Productie van bepaalde hormonen, activatie van vitamines

## Slide 5: ANATOMIE

## Slide 7: KLINISCHE SYMPTOMEN
CREATININEKLARING | SYMPTOMEN
100 ® 50 ml/min | asymptomatisch
50 ® 20 ml/min. | - lusteloos, malaise, moe - anorexie, nausea, dyspepsie - libido en potentiestoornissen - onregelmatige ovariële cyclus
< 20 ml/min | 

## Slide 8: KLINISCHE SYMPTOMEN
Creatinine – klaring | Symptomen
< 20 ml/min | - uremische geur, vermagering, malnutritie - anemie, dyspnoe, hartfalen, oedeem - hypertensie - spierzwakte, myoclonieën, botpijn - pruritus, krabletsels - ecchymosen, (neus)bloedingen - paresthesieën, rusteloze benen - concentratiemoeilijkheden - verhoogde kans op infecties
Notes: Telkens uitingen van systeemlijden, geen “renale symptomen” as such

## Slide 9
Normale afname van de nierfunctie met 1 ml/min/1.73 m2 per jaar vanaf 40-50 j

## Slide 10: voorbereidingsfase Priming/spoelen van het ECC
Doel
  Ontluchten
  Natmaken
  Verwijderen ETO/resten
  Opwarmen
Centrumgebonden

## Slide 11: Priming/spoelen van het ECC
Discontinu en manueel (spoelzakken NaCL 0,9 %)
Online en endless (online dialysaat)
Waarom ?
Bloed reageert als het in contact komt met een vreemd lichaam( bloedlijnen, kunstnier). Door het extracorporeel circuit (ECC) eerst met een fysiologische vloeistof te spoelen verwijderen we residu van vreemde stoffen en lucht uit de bloedlijnen en de kunstnier.
Met een juiste spoeling van het EC bloedcircuit kunnen wij enkele nevenreacties bij dialyse voorkomen.

## Slide 12: voorbereidingsfase Observatie bij het binnenkomen !
Hoe is het thuis geweest ??
Hoe gaat het ?? Hoe voel je je ??
Urgente signalen
Kan niet goed op mijn benen staan…(hyperkaliëmie)
Algemeen onwelzijn /koorts (infectie/sepsis/fistelinfectie/katheterinfectie,…
Kortademig (longoedeem)
Oedemen
Verwardheid (TIA)
Melena (gastro-intestinale bloeding)
Valaccident (cave bloeding)
Communicatieschriftje/ heen en weer schriftje (steeds lezen voor aansluiten)

## Slide 13
Melena
Sluit nooit een patiënt met problemen aan zonder de arts te verwittigen
Positioneren van de patiënt
Aansluit volgorde
Is afhankelijk van ZH tot ZH en kan dus voor de HD centra anders zijn.
Altijd voorrang geven aan :
Urgentie
Organisatie van de dienst
Zijn er onderzoeken gepland voor of na dialyse ? Longoedeem ? Hyperkaliëmie ? Fistel ? Katheter ?,…

## Slide 14: Verpleegkundige taken tijdens
Voorbereidingsfase
Aansluitfase
Behandelingsfase
Afsluitfase
reflectiefase

## Slide 15
Identificieer de patiënt
Pijnscore meten
Weeg de patiënt
UF calculatie
Raadpleeg het journaal van de patiënt
Dien zuurstof toe volgens het voorschrift
Stel de behandeling in volgens het voorschrift
Anticoagulantie
Bekijk het voorschrift
transport
aansluitfase

## Slide 16: Aansluitfase
Weeg patiënt
Streefgewicht / ideaal gewicht / drooggewicht
What’s in a name ?
Cfr onze patiëntenfolder :
‘Dit is het gewicht dat u zou hebben indien uw nieren op een normale manier vloeistof zouden kunnen afscheiden. Het streefgewicht is geen constante waarde, het kan schommelen en is afhankelijk van wat u eet en hoeveel beweging u hebt. Bent u bijvoorbeeld verkouden, dan zal u minder eten en kan uw streefgewicht dalen (zoals bij iedereen). Voelt u zich weer goed en komt de eetlust terug, dan zal uw streefgewicht ook stijgen’

## Slide 17: Aansluitfase steefgewicht/ideaal gewicht/drooggewicht
= het gewicht dat de patiënt zou hebben indien hij normaal functionerende nieren zou hebben.
= de juiste hydratatietoestand van de patiënt, dit noemt men de euvolemische toestand ≠ hypovolemie-hypervolemie
= het gewicht waarbij alle cellen(organen) optimaal kunnen functioneren.
= de hoeveelheid te elimineren (plasma) water komt overeen met het verschil tussen het gewicht bij het begin van de dialyse en het droog gewicht, dwz wanneer men niet kampt met overtollig water.

## Slide 18: Hulpmiddelen bij het bepalen van een juist IG
Bloedruk (UF cfr. RR)
RX thorax (hart en longen)
Echo cardio
Klinische observatie algemeen :
oedemen ? spierkrampen ? kunnen plat liggen tijdens het slapen ?
subjectief goed gevoel ?
Klinische observatie stuwing halsvene :
mate van stuwing bij een patiënt in liggende houding geeft een inschatting van de vullingstoestand

## Slide 19
Streefgewicht/ideaal gewicht/drooggewicht
Hou rekening met het vocht dat tijdens dialyse wordt toegediend zoals geloplasma, bijvoeding,
Bloedtransfusie, opgeloste medicatie,…
Maximum UF rate niet overschrijden
Hou rekening met vochtverlies tgv. urineren, stoelgang, braken, diarree tijdens dialyse.
Doe bij de eerste controle na aansluiten ook steeds een controle van de ingestelde UF
en van de UF berekening.

## Slide 20: De drooggewichtsberekening en ultrafiltratie gebeurt in veel centra op verschillende manieren :
Vast streefgewicht
Geen vast streefgewicht maar er wordt gedialyseerd op BVM
UF sturing met een flexibel UF-doel :
Het UF-doel wordt aangepast aan de dagvorm van de patiënt.
UF snelheid wordt aangepast aan het actuele bloedvolume zodat het kritische
RBV van deze patiënt, niet zonder navraag vooraf, onderschreden wordt (afhankelijk van een goed refillgedrag)
aftrekken van extra volume (afsluiten 200gr)
met of zonder eten/drinken inbegrepen
eten tijdens de behandeing…UF stopzetten of bijrekenen of niet eten/drinken
GUF…

## Slide 21: LICHAAM EN WATER
32 kg
48 kg water
(Lichaam van 80 kg)

## Slide 22: WATER EN CELLEN
16 kg
32 kg in cellen
Lichaam 80 kg  48 kg water  verdeling :

## Slide 23: WATER BUITEN DE CELLEN
12,5 kg
3,5 kg
Lichaam 80 kg  48 kg water : 32 kg in de cellen
16 kg buiten de cellen

## Slide 24
48 kg
32 kg
12 kg
4 kg
- 0,5 à 1
kg/uur
 Naald






Water per compartiment bij lichaamsgewicht 80kg
Dialyse :
REFILLING

## Slide 25

DIALYSE
-0,5 à 1
Liter/uur
80 kg
32 kg
48 kg
32 kg
12kg
4 kg



## Slide 26: aansluitfase
UF calculatie
Een correcte weging is primordiaal voor een correcte programmering van het UF volume !
≠ manieren om patiënten te wegen :
Stoelweegschaal ‘den arnold’
Weegbrug
Weegbedden
Observatie naar gewichtsfraude 

## Slide 28
Meewegen van een gips, holter, prothese,…
Interpretatie gewichtstoename : diarree, braken, dorst door hyperglycemie, feestje, WE, dieetfouten(vochtintname/voeding)
Maximum UF rate !

## Slide 29: Aansluitfase
Stel de behandeling in volgens het voorschrift
  access van de patiënt
  type kustnier
  type behandeling (HD/HDF pré-dilutie/postdilutie)
  type antistolling
  priming
  Qb of het gewenste Totaal Bloedvolume (TBV)
  dialysaatsamenstelling
  Qd (standaard)
  temperatuur dialysaat
  Dialysaatprofielen/HC/BVM
  QHDF

## Slide 30
  ev. de gewenste Kt/V
  ev. Medicatie (aparte rubriek)
  Specificiteiten (aandachtspunten, EVODIAL)
  de gewenste ultrafiltratie
  UF-profielen
  te nemen bloedafnames (opdrachten)

## Slide 31: Aansluitfase
Anticoagulantia
Wanneer bloed in contact komt met lucht, synthetische stoffen, niet vloeit, afkoelt,…zal het stollen. Daarom vergt elk ECC antistolling.
Leg het juiste materiaal klaar !
LMWH, Heparine, Fondaparinux, regionale heparinisatie met citraat, citraatdialyse in combinatie met HDF prédilutie, zonder ontstolling maar om de 15’ het ECC spoelen, minimale heparinisatie met gewone heparine onder goeie monitoring (ACT), heparine coated KN.

## Slide 32: ! Vraag je steeds af of er geen bloedingsgevaar is bij de patiënt !
Gevallen ?
Bloedbraken ?
Bloedverlies per anum ?
Hematurie ?
Menstruatie ?
Operatieve ingreep gisteren ? Vandaag ? Morgen ?
Tandextractie ?
Epidurale infiltratie ?
Intravitreale injectie ?
Nabloeden ?

## Slide 33: aansluitfase
Transport
Eigen vervoer ?
Zittend vervoer ?
Rolstoel vervoer ?
Liggend vervoer ?
Opname ?
Vervoerswijzigingen ?(onderzoeken, langere dialyses,…)
Regelmatige herevaluatie ?
Maandelijkse vervoersbewijzen naar de mutualiteit (Mutas/secretariaat nefro)

## Slide 34: KT/V ureum (genormeerde ureum klaring)
Drukt de efficiëntie van een dialysebehandeling uit.
Kt staat voor : klaring x dialysebehandeling
V staat voor : verdelingsvolume van het ureum.
Streefwaarde : ≥ 1,2 / dialyse (3 x 4u HD / week)
  Kritieken
    Volume in de noemer
    Standaardisatie bloedafname
    Bloeddebieten, voldoende dialysetijd, 2 naald- ipv. 1 naaldsystemen, KN met grote oppervlakten, high flux KN

## Slide 35: Aansluitfase
Bloedafnames
Vermijd zo veel mogelijk perifere BA
Informeer hiervoor :
De patiënt
De hospitalisatieafdeling
Maandelijks BA(ionogram) -> op basis hiervan wordt het dialysevoorschrift, de medicatie, het dieet aangepast.
Tussentijdse BA : bij ziekte syptomen , algemeen onwelzijn, ontregelde bloedstolling, koorts,…

## Slide 36
Weetjes :
Let op bij bloedafname voor kaliumbepaling dat er geen hemolyse op het staal is.
Laat het staal dus niet te lang liggen of doe er geen bruuske bewegingen mee,
DUS NIET SCHUDDEN !
Het afnemen van een stollingparameter via katheters…
eerst voldoende flushen met fysiologische oplossing en het staal
als laatste afnemen.

## Slide 37: behandelingsfase
Dialyse is geen routine behandeling !
Robot nurse…

## Slide 38: behandelingsfase
Het doel is streven naar een ‘goede’ dialyse.
= zonder complicaties
= optimale UF
= de KN zo veel mogelijk bloed aan te reiken om een hoge KT/V te behalen

## Slide 39: behandelingsfase
Observatie :
Vaatacces
(zie presentatie vaatacces)
Bloedafnames
Drukmetingen en observatie hiervan
(zie presentatie HD hardware en vakjargon)
Bolus na start
Klinische toestand
Bloeddruk, pols, hartritme
Voetcontrole

## Slide 40: Observaties tijdens de Behandelingsfase/afsluitfase/reflectiefase
bloeddrukdalingen ? Al dan niet met bewustzijnverlies ?
CAVE ! cfr RR
Krampen ?
Orthostatische hypotensie ?
! Let op !
Bij cardiaal falen is een lage RR niet altijd een teken van ondervulling.

## Slide 41: afsluitfase
Meer dan alleen maar afkoppelen…

## Slide 42
Afsluitfase
Enkele algemene richtlijnen
Niet te snel asfluiten( 100-150 ml per minuut)
CKD patiënten met hartfalen, arterial stifness of verkalkte bloedvaten kunnen hierop
ernstige hypertensie doen.
Materiaal binnen handbereik houden / klaarleggen
Zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven
Toezicht houden op het niveau van de veneuze kamer
‘techniek kan falen !’ Kans op luchtembolie bij defect aan veneuze luchtdetecter
Niet met lucht afsluiten, groot risico op luchtembool
Correcte medicatietoediening (EPO, Parsabiv®, Marcoumar®)
Steriliteit handhaven op elk moment
Correcte eindparameters en behandelingsgegevens noteren

## Slide 43: afsluitfase
Correcte eindparameters en behandelingsgegevens noteren
Totaal bloedvolume
KN (proper, strepen,vuil)
RR en P
medicatietoediening
Op het einde of na afsluiten. Patiënt rustig rechtop laten komen uit liggende
houding.
Rechtstaande RR meting (geeft een indicatie over de vullingstoestand van de
Patiënt).
Notes: This graph shows that the incidence of death due to cardiovascular disease is dramatically higher in ESRD dialysis patients compared to the general population. Data are stratified in both groups by age, race, and gender.1
Death due to cardiovascular disease is defined by arrhythmias, cardiomyopathy, cardiac arrest, myocardial infarction, atherosclerotic heart disease, and pulmonary edema.
1. Foley RN, et al. Am J Kidney Dis. 1998;32:S112-S119.

## Slide 44
Aandachtspunten bij het afsluiten van een dialysecatheter
Katheterlocks :
Heparine
Citraat (30%,46,7%)
Taurolock
Antibiotica
Trombolytica(urokinase)
HIT (Heparine Introduced Trombocytopenie) : gebruik NOOIT heparine
Zorg voor katheterlumina
Lumina doorspuiten met NaCl 0,9%
Mag snel en met meer kracht
Lumina doorspuiten met heparine
Zachter dan de Nacl 0,9%, probeer negatieve druk te vermijden

## Slide 45: Reflectiefase
Weeg de patiënt
Transport terug
Zo nodig korte reflectie in het ‘journaal’

## Slide 46: HYPERTENSIE
Bijna alle patiënten met CNI hebben hypertensie.
Bij CNI gewenst < 135/85 mmHg.
THERAPIE: combinatie van antihypertensiva+ zoutrestrictie
Progressie proteinurie en CNI door hypertensie

## Slide 47: METEN is WETEN

## Slide 48: OORZAKEN van HYPERTENSIE in CKD
  Zoutretentie
  Hyperactiviteit van het RAAS systeem
  Hyperactiviteit van het sympatisch zenuwstelsel
  Vasoconstrictie kaderend in secundaire hyperparathyroïdie
  Effect van EPO
  Verstoorde synthese van NO
  Overvulling

## Slide 49: ANTIHYPERTENSIVA
Effect zoutarme voeding
  Interindividueel verschillend
  Veel controversie voor algemene populatie: maar consensus: best zoutarm bij AHT
Opletten bij: diarree/warmte/sauna/inspanning/ziekte…
ZELF CONTROLE BLOEDDRUK
24-uurs bloeddrukmeting

## Slide 50: CAVE
GEEN ANTIHYPERTENSIVA TOEDIENEN VÓÓR DIALYSE
  Voorkeur avond
NIET TOEDIENEN BIJ (DREIGENDE) HYPOTENSIE
  Eerst meten: Arts bellen bij twijfel
INDIEN BRADYCARDIE: CAVE BETA-BLOKKERS
  Eerst meten: Arts bellen bij twijfel
Notes: ANTIHYPERTENSIVA
- Hypertensie is een vd meest voorkomende
‘chronische’ aandoeningen
- soms meerdere dagen tot weken vooraleer volle
effect van een antihypertensieve behandeling
=> Hypertensie is vaak geen urgentie, snelle
correctie vd RR vaak gevaarlijker dan expectatio:
risico op reflextachycardie, ernstige hypotensie
met cerebrale, coronaire, renale hypoperfusie
(ATN, >> op IZ: gestoorde autoregulatie
HYPERTENSIE
=> Wanneer kan hypertensie wel urgent zijn?
• Dialysepatiënten zonder restdiurese, zeker indien
dyspnoe (best geen antihypertensiva geven,
indicatie voor dringende UF)
• Dreigend longoedeem
• Visusstoornissen, neurologische symptomen
(stuipen)
• Zeer hoge absolute waarden (systolisch > 200
mmHg)
• Plots opgetreden, de novo hypertensie
• Zwangeren

## Slide 53: HARTRITMESTOORNISSEN en KLEPLIJDEN
Verhoogde incidentie bij CKD door:
  Electrolietenstoornissen
  Ischemisch hartlijden
  Hartfalen
  Co-morbiditeiten
  Chronische inflammatie
  Overvulling
 PLOTSE DOOD

## Slide 54: Linker ventrikel hypertrofie en hartfalen
Chronische drukoverbelasting:
Hypertensie
Arteriosclerose
Aortaklepstenose
Chronische volumeoverbelasting
  Overvulling
  AV-fistel
  anemie
 hartfalen
Aanwezig bij 40 % van patiënten met CKD

## Slide 55: De dialyseverpleegkundige is dé observator bij uitstek bij de patiënt.
Observaties doorgeven aan de nefroloog leidt ongetwijfeld tot
betrouwbare zorg en daar willen we iedere dag voor gaan !

## Slide 57
Dank voor uw aandacht